## Slide 1: Kaluston ETCS-varustelu

## Slide 2: ETCS-kulunvalvonta
ETCS-kulunvalvonta (European Train Control System) on eurooppalainen kulunvalvontajärjestelmä, jolla korvataan nykyinen elinkaarensa päässä oleva kansallinen junien kulunvalvontajärjestelmä (JKV)
ETCS-järjestelmä on EU:n määräämä yhteensopiva kulunvalvontajärjestelmä EU:n alueella
Kuva: https://slideplayer.com/slide/12805410/

## Slide 3: ETCS-kulunvalvonta
Uusi ETCS-kulunvalvontajärjestelmä on radiopohjainen. Tason 2 ja 3 järjestelmissä ei ole näkyviä opastimia. Suomeen suunnitellaan ensimmäisessä vaiheessa tason 2 järjestelmää ja tavoitetilana on tason 3 järjestelmä.
Tason 2 järjestelmässä tiedonsiirto kaluston ja ratalaitteiden välillä hoidetaan radioverkkoa pitkin ja junien paikannus sekä yhtenäisyyden valvonta ratalaitteilla
Tason 3 järjestelmässä tiedonsiirto, paikannus ja yhtenäisyyden valvonta hoidetaan radioverkkoa pitkin
Koska ETCS-järjestelmässä ei ole näkyviä opastimia, operointi ilman koneen ETCS-varustelua ei ole mahdollista normaalisti liikennöiden -> koneille ei voida myöntää poikkeuslupia liikennöintiin ilman kulunvalvontajärjestelmää

## Slide 4
Liikenteenhallintajärjestelmä (TMS)
Asetinlaite
JUNA
JUNA
Asetinlaite
Nykytila
Digirata / ERTMS L2
Puheviestintä
Digirata / tulevaisuus
”L3”
JUNA
RBC
Asetinlaite
RBC
Puhe- + dataviestintä
Puhe- + dataviestintä ja paikkatieto
Satel-liitti
Ei-turvakriittistä
Turvakriittistä
Paikkatieto infrasta
Paikkatieto infrasta

## Slide 5: ETCS-ratojen rakentamissuunnitelma
Testirata tulee Kouvola-Kotka/Hamina –välille
Ensimmäinen rataosuus uudella ETCS-järjestelmällä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026 Lielahti-Pori/Rauma -rataosalla
Lähde: Digirata

## Slide 6: ETCS-laitteiden asennusten lupamenettelyt
Ennen kuin uutta tai muutettua rautatieliikenteen kalustoyksikköä saa käyttää EU:n rataverkossa, sille tai sen osajärjestelmälle on saatava lupa tai hyväksyntä.
Kaluston ETCS-laitteistot ovat ohjaus-, hallinta ja merkinantojärjestelmään (OHM) kuuluva osajärjestelmä, joiden asentaminen kalustoon edellyttää markkinoillesaattamisluvan tai tyyppihyväksynnän
Lupahakemus toimitetaan keskitetyn palvelupisteen One Stop Shopin (OSS) kautta Traficomille

## Slide 7: Tilanne muissa maissa - Ruotsi
Botnia-rata valmistui 2010 Ruotsissa välille Nylund-Umeå ja se on Ruotsin ensimmäinen ERTMS-rata. Rata on tehty ERTMS-tasolle 2, jolloin siellä ei ole näkyviä opasteita.
Ruotsissa valtio ei ole tukenut suoraan kaluston varustamista ETCS-laitteilla. Trafikverket on kuitenkin koordinoinut rautatieyritysten hakemuksia laitteiden CEF-tuelle.
CEF:in puitteissa Ruotsin ERTMS-selvitys- ja toteutusprojekteihin on myönnetty kaluston varustamiseen yli 43 M€ eli 50 prosenttia kyseisten hankkeiden kustannuksista.
Ruotsissa oli vuoden 2021 lopulla arviolta 250-300 ETCS-varusteltua kalustoyksikköä.
Yksittäisten kalustoyksiköiden ETCS-laitteiden hyväksyttämiskustannus oli vuoden 2013 tienoilla jopa 1,0-1,5 M€. Myöhemmin kustannus on painunut lähemmäs 0,5 M€. Sarjoissa tehtävissä hyväksynnöissä kustannusten on arvioitu saatavan putoamaan jopa tasolle 200-300 k€ per yksikkö.

## Slide 8: Tilanne muissa maissa - Norja
Norjassa valtio tukee rautatiekaluston omistajia kaluston varustamisessa ERTMS-laitteilla.
Tuen suuruus voi olla jopa 50 % toteutuneista kustannuksista. Edellytyksenä tuen saamiselle on, että kaluston omistaja:
  omistaa kalustoa, joka liikennöi Norjan rataverkolla,
  on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Bane NOR:in kanssa ja
  on allekirjoittanut sopimuksen ERTMS-laitteiston hankinnasta puitesopimuksessa valitun toimittajan kanssa.
Bane NOR vetää ERTMS-laitteiston hankintaa ja on neuvotellut puitesopimuksen laitteistojen hankinnasta. Toimittajaksi on valittu Alstom.

## Slide 9: Tilanne muissa maissa - Tanska
Tanskassa kaikkien ostoliikenteessä käytettävien matkustajajunien ja ratatökaluston ERTMS-varustelun organisoi Banedanmarkin alainen Signalprogrammet
Banedanmarkilla on sopimus Alstomin kanssa kaiken olemassa olevan kaluston ERTMS-varustelusta
Banedanmark omistaa suurelta osin ratatyökaluston ja vuokraa sitä rautatieyrityksille. Yritysten omistama ratatyökalusto on pääasiassa kaksitiekalustoa
Erityispiirteenä olemassa olevan kaluston varustamisessa on, että Banedanmark omistaa ja hyväksyttää veturilaitteet. Kaluston omistaja/haltija saa laitteen käyttöönsä ilmaiseksi ja vastaa vain laitteiden kunnossapitokustannuksista
Banedanmark ja Tanskan rautateiden turvallisuusviranomainen (NSA DK) ovat sopineet sarjahyväksyntään liittyvistä menettelyistä. Sarjan ensimmäisen yksikön hyväksyttäminen on se iso työ, mutta sen jälkeinen sarjahyväksyntä toimii suhteellisen yksinkertaisesti OSS:in kautta.