## Slide 1: Raiteen poikittaisvastus

## Slide 2
Poikittaisvastuksen aleneminen
Nykyiset ohjeet
Tulevaisuus
1
3
2
AGENDA

## Slide 3
Poikittaisvastuksen aleneminen
Nykyiset ohjeet
Tulevaisuus
1
3
2
AGENDA

## Slide 7
Raidetta nostetaan
Sivuttais-siirretään
Tukemishakkujen tunkeutuminen
Tukemishakkujen värähtely
Puristus ja takaisinveto
Alentunut poikittaisvastus

## Slide 8: Yhden pölkyn työntökoe
Betonipölkky pohjaimella
Ennen tuentaa
Tuennan jälkeen

## Slide 9: Yhden pölkyn työntökoe
Betonipölkky pohjaimella
Ennen tuentaa
Tuennan jälkeen
Siirtymä mm

## Slide 10: Yhden pölkyn työntökoe
Betonipölkky pohjaimella
Ennen tuentaa
Tuennan jälkeen
Siirtymä mm
Siirtymä mm

## Slide 11: Yhden pölkyn työntökoe

## Slide 15: Sivutiivistimien käyttö

## Slide 16: Sivutiivistimien käyttö

## Slide 17: Sivutiivistimien käyttö ja ilman

## Slide 18: Sivutiivistimien käyttö ja ilman

## Slide 19
Poikittaisvastuksen aleneminen
Nykyiset ohjeet
Tulevaisuus
1
3
2
AGENDA

## Slide 20
Poikittaisvastuksen aleneminen
Nykyiset ohjeet
Tulevaisuus
1
3
2
AGENDA

## Slide 21: Raiteen ja vaihteen koneellisen tukemistyön suunnittelu ja toteuttaminen, VO 31/2022
Raiteen poikittaisvastusta alentavat työt –kappale, s. 28!
Jos on odotettavissa, että kiskolämpötila nousee yli +37 °C:seen ennen kuin osuus on stabiloitunut, tulee puupölkkyraiteelle asettaa 50 km/h nopeusrajoitus 100 000 brt:n ajaksi
Jos on odotettavissa, että kiskolämpötila nousee yli +45 °C:seen, ei tukemistyötä saa suorittaa.
𝑇𝑘𝑖𝑠𝑘𝑜 = (𝑇𝑖𝑙𝑚𝑎+15,75)/0,925

## Slide 22
Poikittaisvastuksen aleneminen
Nykyiset ohjeet
Tulevaisuus
1
3
2
AGENDA

## Slide 23
Poikittaisvastuksen aleneminen
Nykyiset ohjeet
Tulevaisuus
1
3
2
AGENDA

## Slide 24: Hellekäyrien analysointiohjelma

## Slide 25: Hellekäyrien analysointiohjelma

## Slide 28: Työskentelylämpötilat
Aiempaa korkeampi sallittu työskentelylämpötila betonipölkkyisillä jatkuvakiskoraiteilla: "Betonipölkkyisillä raiteilla suorilla osuuksilla tai vähintään 1 000 metrin säteisissä kaarteissa kiskolämpötila-alueen yläraja on +38 °C. Tukikerroksen leveyden vaatimustenmukaisuudesta on erityisesti huolehdittava."
Tukikerroksen poikkileikkauksen varmistaminen linjalla kaikilla jatkuvakiskoraiteilla heti tukemisen jälkeen
Lyhyt- ja pitkäkiskoraiteilla kiinnitettävä huomiota kiskonjatkoksiin
Raiteen nosto, tukeminen tai oikominen sekä päällehitsaus ja lämpökäsittelyt saa tapahtua vain lämpötilarajoissa TNmax –17–TNmin +15 (°C).

## Slide 29: Työskentelylämpötilat
Aiempaa korkeampi sallittu työskentelylämpötila betonipölkkyisillä jatkuvakiskoraiteilla: "Betonipölkkyisillä raiteilla suorilla osuuksilla tai vähintään 1 000 metrin säteisissä kaarteissa kiskolämpötila-alueen yläraja on +38 °C. Tukikerroksen leveyden vaatimustenmukaisuudesta on erityisesti huolehdittava."
Tukikerroksen poikkileikkauksen varmistaminen linjalla kaikilla jatkuvakiskoraiteilla heti tukemisen jälkeen
Lyhyt- ja pitkäkiskoraiteilla kiinnitettävä huomiota kiskonjatkoksiin
Raiteen nosto, tukeminen tai oikominen sekä päällehitsaus ja lämpökäsittelyt saa tapahtua vain lämpötilarajoissa TNmax –17–TNmin +15 (°C).

## Slide 30: Työskentelylämpötilat
Aiempaa korkeampi sallittu työskentelylämpötila betonipölkkyisillä jatkuvakiskoraiteilla: "Betonipölkkyisillä raiteilla suorilla osuuksilla tai vähintään 1 000 metrin säteisissä kaarteissa kiskolämpötila-alueen yläraja on +38 °C. Tukikerroksen leveyden vaatimustenmukaisuudesta on erityisesti huolehdittava."
Tukikerroksen poikkileikkauksen varmistaminen linjalla kaikilla jatkuvakiskoraiteilla heti tukemisen jälkeen
Lyhyt- ja pitkäkiskoraiteilla kiinnitettävä huomiota kiskonjatkoksiin
Raiteen nosto, tukeminen tai oikominen sekä päällehitsaus ja lämpökäsittelyt saa tapahtua vain lämpötilarajoissa TNmax –17–TNmin +15 (°C).
Kiskolämpötilan ja neutraalilämpötilan suurin mahdollinen ero tukemisen jälkeen
Neutraalilämpötilan pitäisi olla +12…+22 °C
°C | Ei kuormitusta |  | 100 000 brt | 
kaarre-säde | puu-pölkky | betoni-pölkky | puu-pölkky | betoni-pölkky
3000 | 38 | 46 | 46 | 48
2000 | 37 | 45 | 45 | 48
1500 | 36 | 45 | 44 | 47
1000 | N/A | 44 | 43 | 47
500 | N/A | 43 | 37 | 45
300 | N/A | 36 | N/A | 42
200 | N/A | N/A | N/A | 36

## Slide 31: Työskentelylämpötilat, esimerkki
Aiempaa korkeampi sallittu työskentelylämpötila betonipölkkyisillä jatkuvakiskoraiteilla: "Betonipölkkyisillä raiteilla suorilla osuuksilla tai vähintään 1 000 metrin säteisissä kaarteissa kiskolämpötila-alueen yläraja on +38 °C. Tukikerroksen leveyden vaatimustenmukaisuudesta on erityisesti huolehdittava."
Tukikerroksen poikkileikkauksen varmistaminen linjalla kaikilla jatkuvakiskoraiteilla heti tukemisen jälkeen
Lyhyt- ja pitkäkiskoraiteilla kiinnitettävä huomiota kiskonjatkoksiin
Raiteen nosto, tukeminen tai oikominen sekä päällehitsaus ja lämpökäsittelyt saa tapahtua vain lämpötilarajoissa TNmax –17–TNmin +15 (°C).
Kiskolämpötilan ja neutraalilämpötilan suurin mahdollinen ero tukemisen jälkeen
Neutraalilämpötilan pitäisi olla +12…+22 °C
°C | Ei kuormitusta |  | 100 000 brt | 
kaarre-säde | puu-pölkky | betoni-pölkky | puu-pölkky | betoni-pölkky
3000 | 38 | 46 | 46 | 48
2000 | 37 | 45 | 45 | 48
1500 | 36 | 45 | 44 | 47
1000 | N/A | 44 | 43 | 47
500 | N/A | 43 | 37 | 45
300 | N/A | 36 | N/A | 42
200 | N/A | N/A | N/A | 36

## Slide 32: Kiskonlämpötilan ennustaminen
Koneoppisella kiskonlämpötilan ennustaminen
Kiinteä lämpötila kuumakäynti-ilmaisimista

## Slide 33: Kiskonlämpötilan ennustaminen

## Slide 34
Stabilisaattorit
P&T VDM-800
P&T DGS 62 N
Hyödyt:
Parantaa radan asemaa
100 000 brt kuormitusta
Pohjainpölkyillä
Poikittaisvastuksen kasvu
  Pohjainpölkyillä puolet parempi

## Slide 35
Stabilisaattorit
P&T VDM-800
P&T DGS 62 N

## Slide 36
Stabilisaattorit
P&T DGS 62 N

## Slide 37
Stabilisaattorit

## Slide 38
Stabilisaattorit
P&T VDM-800
P&T DGS 62 N
Hyödyt:
Parantaa radan asemaa
100 000 brt kuormitusta
Poikittaisvastuksen +
  Pohjainpölkyillä poikittaisvastuksen kasvu puolet parempi
Kehitettävää:
Koneen parametrien optimointi
  15 % 32 & parempia tuloksia
  https://mediatum.ub.tum.de/1544877

## Slide 39
Stabilisaattorit
P&T VDM-800
P&T DGS 62 N
Hyödyt:
Parantaa radan asemaa
100 000 brt kuormitusta
Pohjainpölkyillä
Poikittaisvastuksen kasvu
  Pohjainpölkyillä puolet parempi

## Slide 40
Stabilisaattorit
P&T VDM-800
P&T DGS 62 N
Hyödyt:
Parantaa radan asemaa
100 000 brt kuormitusta
Pohjainpölkyillä
Poikittaisvastuksen kasvu
  Pohjainpölkyillä puolet parempi

## Slide 41
Stabilisaattorit
P&T VDM-800
P&T DGS 62 N
Hyödyt:
Parantaa radan asemaa
100 000 brt kuormitusta
Pohjainpölkyillä
Poikittaisvastuksen kasvu
  Pohjainpölkyillä puolet parempi

## Slide 42
Stabilisaattorit
P&T VDM-800
P&T DGS 62 N
Hyödyt:
Parantaa radan asemaa
100 000 brt kuormitusta
Pohjainpölkyillä
Poikittaisvastuksen kasvu
  Pohjainpölkyillä puolet parempi

## Slide 43
Stabilisaattorit
P&T VDM-800
P&T DGS 62 N
Hyödyt:
Parantaa radan asemaa
100 000 brt kuormitusta
Pohjainpölkyillä
Poikittaisvastuksen kasvu
  Pohjainpölkyillä puolet parempi

## Slide 44
Stabilisaattorit
P&T VDM-800
P&T DGS 62 N
Hyödyt:
Parantaa radan asemaa
100 000 brt kuormitusta
Pohjainpölkyillä
Poikittaisvastuksen kasvu
  Pohjainpölkyillä puolet parempi