## Slide 1: Uusien tiedontuotannon menetelmien kokeilut
Jouni Hytönen, Liikennevirasto

## Slide 2: Kokeilujen aikataulu
Avoin hankintailmoitus julkaistiin keväällä 2016, pyydettiin kentältä tarjoutumisia uusista tiedontuotannon menetelmistä, joita voitaisiin kokeilla
Saatiin yli 200 tarjoutumista osahankkeille 1 (liikenne- ja liikkumistiedot), 3 (tieverkon kunnossapito) ja 4 (rataverkon kunnossapito) yhteensä
Rataverkon kunnossapitoon liittyen 64 tarjoutumista, joista valittiin 12 tarjoutumista jatkoon -> hankintapäätös 10.10.2016
Kokeilut käynnistyivät vuoden 2017 puolella, osa jatkuu vuoden 2018 loppuun
Rinnalla edistetty kuutta muuta kokeilua, joilla on haettu vastauksia Liikennevirastossa havaittuihin tiedontuotannon ongelmiin (tehty erillisinä hankintoina)

## Slide 3: Kokeilujen tilanne 10.4.2018
Työt käynnissä (8 kpl)
Finmeas Oy, Rataverkon automaattinen routaseuranta
Inspecta Oy, Taitorakenteiden monitorointidatan liittäminen Taitorakennerekisteriin ja hyödyntäminen elinkaaren arviointiin
Roadscanners Oy, Rail Doctor Maintenance Controller
Siemens Mobility, Turun Simis C -pilotti (uusi)
Trafix Oy, Radalla olevien esteiden, esineiden, eläimien ja luvattomien radanylittäjien automaattinen tunnistaminen videovalvonnan avulla
VR Track Oy, Ratapenkereen monitorointi
VR Track Oy, Vaihteen ristikon anturointi ja kunnonhallinnan mittausjärjestelmä
Työ valmistumassa (3 kpl)
CTS Engtec Oy, Johtojen sijainti- ja syvyystietojen selvitys rata-alueella
Destia Oy, Mobiililaserkeilauksella radan kunnossapidon lähtötietomalli
VR Track Oy, Konenäön hyödyntäminen radan merkkien tunnistamiseen ja kunnon arviointiin
Ei lähtenyt liikkeelle (3 kpl)
Poutapilvi web design Oy, tasoristeyskuvien paikannustietojen hyödyntäminen (uusi, ei kiireellinen) – ei edistettäne (aika- ja resurssipula, RAIKU?)
Proxion CC, OmniBallast sepelin määrän tunnistamiseen – sovittu toimittajan kanssa että luovutaan
Proxion CC, Omnicom Engineering Ride Quality –sovellus, radan heittojen tunnistus paikkatietoineen – sovittu toimittajan kanssa, että luovutaan
Työ valmistunut (4 kpl)
Global Virtual Platform GVP Oy, Rautatiekasvillisuuden hallinta laserkeilauksen avulla
Vionice Oy, Kunnossapidon videoraportointi (uusi)
Vionice Oy, Turvalaitteettomien raiteiden käytön seuranta kuvantunnistuksen keinoin (uusi)
VR Track Oy, Tasoristeysten inventointitietojen ja Trafin määräyksenmukaisuuden selvittäminen pistepilviaineistosta (uusi)
Valmisteilla (2 kpl)
Mipro Oy, pilotti asetinlaitteesta saatavista tiedoista (uusi)
Solita Oy, rataverkon liikenne- ja kuormitustietojen tuottaminen (uusi)

## Slide 4: Valmistuvien kokeilujen arviointia 1/3
CTS Engtec Oy, Johtojen sijainti- ja syvyystietojen selvitys rata-alueella
  Kokeilussa tuotettiin kaapeleiden sijaintitietomalli Pyhäsalmen rautatieliikennepaikan alueelta (sis. Pyhäkumpu)
  Kaapeleiden sijainnit näytettiin ja merkittiin maastoon ja tämän jälkeen kuvattiin ilmasta käsin
  Tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, ettei tällä menetelmällä saavuteta merkittäviä lisähyötyjä verrattuna muihin menetelmiin. Keskitytään ottamaan aluksi haltuun tuoreet kaapelitiedot esimerkiksi Riihimäki-Tampere-turvalaiteprojektilta
Global Virtual Platform GVP Oy, Rautatiekasvillisuuden hallinta laserkeilauksen avulla
  Pilottialueena Lahti-Heinola, kuvattiin pistepilviaineisto miehittämättömästä ilma-aluksesta käsin
  Kokeilussa tuotettiin tiedot riskipuista ja tasoristeysnäkemistä, tämän lisäksi mallinnettiin myös rumpujen valuma-alueita ja ojien profiileja -> tietoa kuivatuksen toiminnasta
  Keskusteltu, että tehtäisiin toinen kokeilu Heinävaaran ja Ilomantsin välillä -> lähtötietoa tulossa olevaan parannusprojektiin
Destia Oy, Mobiililaserkeilauksella radan kunnossapidon lähtötietomalli
  Tuomioja-Raahe-Rautaruukki-rataosalta tuotettiin pistepilviaineisto ratakuorma-autosta käsin
  Tuotettiin tiedot riskipuista ja tasoristeysnäkemistä sekä lähtötietoa sähkö- ja turvalaitteiden sijainneista RAIKU-järjestelmän kehitykseen

## Slide 5: Valmistuvien kokeilujen arviointia 2/3
Vionice Oy, Kunnossapidon videoraportointi
  Pilottialueena kunnossapitoalue 7 Karjalan rata (VR Track)
  Videoraportointia kokeiltiin kesän ja syksyn 2017 aikana, osapuolina kunnossapitäjä, rataisännöinti ja Liikenneviraston asiantuntijat
  Tunnistettavissa potentiaalisia hyötyjä esimerkiksi kunnossapidon kilpailutuksissa, kaikille tarjoajille voidaan tarjota tasavertaiset videotiedot kilpailutuksen kohteena olevasta alueesta
  Yksi paikka, jonne kaikki lataisivat kuvaamansa kuvat ja videot maastokatselmuksilta, aineisto annettavissa tasapuolisesti kaikkien käyttöön
  Vaatisi systemaattisemman lanseerauksen, kuten VR Track on sisäisesti tehnyt
  Mahdollisuus teettää erilaisia konenäköanalyysejä palveluun kertyvistä videoista
  Vuoden 2018 aikana tarkoitus pilotoida vielä videoportaalia muutamassa käytännön käyttötapauksessa

## Slide 6: Valmistuvien kokeilujen arviointia 3/3
VR Track Oy, Konenäön hyödyntäminen radan merkkien tunnistamiseen ja kunnon arviointiin
  Lähtöaineistona ohjaamovideoita eri puolilta rataverkkoa
  Työstä saatiin lopputuloksena kattava käsitys siitä, mitkä radan merkit kyetään tunnistamaan konenäön keinoin
VR Track Oy, Tasoristeysten inventointitietojen ja Trafin määräyksenmukaisuuden selvittäminen pistepilviaineistosta (uusi)
  Työssä tuotettiin pilottiaineisto Trafin määräysten täyttymisestä valitulla rataosalla -> hyvä pohja jatkokeskusteluille talon sisällä ja Trafin kanssa
  Käsitys siitä, mitkä tiedot ovat tuotettavissa pistepilviaineistosta tarkemmin kuin maastokatselmuksilla (+ ei tarvitse tehdä manuaalisesti ratatyönä)

## Slide 7: Vuonna 2018 jatkuvat kokeilut 1/2
Finmeas Oy, Rataverkon automaattinen routaseuranta + VR Track Oy, Ratapenkereen monitorointi
  Kaksi kokeilua samassa kohteessa Siilinjärven ja Iisalmen välillä km 535
  Tarkoitus seurata paitsi roudan kehittymistä, myös kesän lämpökertymän vaikutusta (ei tehty aiemmin)
  Routa on juuri alkamassa sulaa koekohteessa
Inspecta Oy, Taitorakenteiden monitorointidatan liittäminen Taitorakennerekisteriin ja hyödyntäminen elinkaaren arviointiin
  Etenee yhden pilottisillan monitorointidatan haltuunotolla
Roadscanners Oy, Rail Doctor Maintenance Controller
  Käynnistyi joulukuussa 2017, ensimmäinen kokeilu toistuvasta mittauksesta
  Laitteet asennettu Fenniarailin veturiin, mitataan Mussalon ja Patokankaan välillä

## Slide 8: Vuonna 2018 jatkuvat kokeilut 2/2
Siemens Mobility, Turun Simis C -pilotti (uusi)
  Selvitetään, millaisia tietoja asetinlaitteesta saataisiin tuotettua kunnossapidon tueksi
  Käynnistyi joulukuussa 2017 työpajalla, laitteet asennettu
Trafix Oy, Radalla olevien esteiden, esineiden, eläimien ja luvattomien radanylittäjien automaattinen tunnistaminen videovalvonnan avulla
  Työssä hyödynnettiin pääkaupunkiseudun valmiita valvontakameroita
  Työssä ei ole saatu aivan niitä hyötyjä joita ajateltiin. Saatu lisätietoja menetelmän haasteista. Kokeilu jatkuu huhtikuulle 2018.
Vionice Oy, Turvalaitteettomien raiteiden käytön seuranta kuvantunnistuksen keinoin (uusi)
  Pilottina Imatrankosken ratapiha, ajatuksena kokeilla, miten saataisiin tuotettua raiteiden käyttömäärätietoja raiteilta, joilla ei ole turvalaitteita
VR Track Oy, Vaihteen ristikon anturointi ja kunnonhallinnan mittausjärjestelmä
  Tavoitteena monitoroida vaihteiden ristikappaleiden kulumista raskaan malmiliikenteen alla Oulun ja Vartiuksen välisellä rataosuudella
  Laitteet asennettu maastoon kahteen koekohteeseen, tuloksia ei ole vielä saatu
  Päätettiin laajentaa kokeilua kahdella vertailukohteella

## Slide 9: Valmisteilla olevat kokeilut
Mipro Oy, Asetinlaitteesta saatavat tiedot -pilotti (uusi)
  Selvitetään, millaisia tietoja asetinlaitteesta saataisiin tuotettua kunnossapidon tueksi
Solita Oy, Rataverkon liikenne- ja kuormitustietojen tuottaminen
  Työssä on tarkoituksena yhdistää junien kulku- ja kuormitustietoja siten, että pystytään tuottamaan liikennemäärä- ja kuormitustietoja raidekohtaisesti
  Tavoitteena on, että saadaan määriteltyä rajapinta, joista tietoja voidaan jatkossa tarjota kunnossapidon sovellusten käyttöön

## Slide 10: Seuraavat askeleet
Loppuraportit asetetaan näkyville Liikenneviraston verkkosivuille sitä mukaa kuin kokeiluja valmistuu (lähiaikoina)
Käynnissä olevien kokeilujen vienti loppuun
Johtopäätökset kokeiluista
Esittelytilaisuus tuloksista kesän jälkeen (elokuu?)