## Slide 1: Tasoristeysturvallisuuden toimenpiteet ja ajankohtaista
Ratafoorumi 10.4.2018

## Slide 2: Toimenpideohjelman taustaa

## Slide 3: Tasoristeysten lukumäärä valtion rataverkolla
Chart: Tasoristeykset valtion rataverkolla
| 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Pääradat | 6300 | 4968 | 3831 | 3521 | 3496 | 3410 | 3370 | 3293 | 3260 | 3230 | 3095 | 2988 | 2929 | 2780 | 2727 | 2604 | 2567 | 2516 | 2463 | 2435 | 2413
Sivuradat | 1256 | 768 | 821 | 706 | 696 | 676 | 651 | 542 | 500 | 485 | 539 | 527 | 447 | 392 | 389 | 380 | 378 | 363 | 345 | 343 | 335
Yhteensä | 7583 | 7841 | 7851 | 7915 | 7092 | 7556 | 5736 | 4652 | 4227 | 4192 | 4086 | 4021 | 3835 | 3760 | 3715 | 3634 | 3515 | 3376 | 3172 | 3116 | 2984 | 2945 | 2879 | 2808 | 2778 | 2748

## Slide 4: Tasoristeykset kartalla
Tasoristeysten lukumäärät:
(Pää-/sivuraiteet)
Yhteensä 2435/343 = 2778
Puomilaitos 544/65 = 609
Valo- ja ääni 21/12 = 33
Huomiovalo 32/2 = 34
Ei tievaroituslaitosta
1838/264 = 2102

## Slide 5: Tasoristeysonnettomuudet 2000 - 2017
Chart: Tasoristeysonnettomuudet, kpl
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Valtion rataverkko | 40 | 44 | 27 | 41 | 36 | 45 | 42 | 37 | 39 | 31 | 29 | 15 | 37 | 27 | 28 | 32 | 26 | 20 | 4
Yksityisraiteet | 12 | 16 | 15 | 11 | 16 | 19 | 18 | 11 | 19 | 3 | 4 | 10 | 14 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1

## Slide 6: Turvallisuuden arviointijärjestelmä Tarva LC
42 % !!

## Slide 7: LVM:n tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelma ja Liikenneviraston ohjelma

## Slide 8: Tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelma (LVM)
LVM on 23.11.2017 lähettänyt Liikennevirastolle ja Trafille tasoristeysten turvallisuuden parantamisohjelman toimenpiteitä varten:
1. Tasoristeysten sulkeminen ja mahdollisesti tarvittavien korvaavien tiejärjestelyjen sekä varoituslaitosten toteutus. Listalla 65 tasoristeystä. Ohjelma toteutuksessa. Mikko Heiskanen projektipäällikkönä.
2. Kevyisiin varoituslaitteisiin perustuvan järjestelmän suunnittelu, valmistelu ja toteutus rataosalle Lahti-Heinola. Projektipäällikkö Jouni Vauhkonen
3. Trafi määrittelee vuoden 2017 aikana kriteerit tasoristeyksille, joissa stop-merkin käytöllä voidaan tehokkaimmin vähentää onnettomuusennustetta. -> kriteerit saatu helmikuussa 2018
4. Liikennevirasto selvittää satelliittinavigointiin perustuvan junien paikannuksen hyödyntämistä reaaliaikaisessa junista varoittamisessa tasoristeyksissä.
5. Tällä hetkellä kesken tai työn alla on 13 OTKESin tasoristeyksiin liittyvää suositusta.
6. Rahoitus: ohjelman aloitukseen hallitus esittää vuoden 2018 talousarvioesityksen täydentämisen yhteydessä 2M€ määrärahaa. Lisäksi on varattu tälle vuodelle 6 M€. Tuleville vuosille esitetään 8-10 M€ rahoitusta ohjelman loppuunsaattamiseksi.

## Slide 9: LVM 65 kohdelista on julkaistu

## Slide 10: ”Tasoristeysten 65 – ohjelma”
Kohteiden toimenpiteiden ja ratkaisumallien selvitystyö on käynnissä. Toteutuskohteiden suunnittelun tarkentuessa on muutettu toteutusratkaisuja, kokonaisuuden kustannukset kuitenkin säilyneet. Ratasuunnitelmat käyntiin 65 –ohjelman puitteissa v. 2018.
Kohteita on 65. Tämän hetken suunnitelman mukaan toimenpiteitä kohdistetaan seuraavasti:
  2018: 23 tasoristeystä, rahoitustarve 3,9 M€, laskennallinen onnettomuusvähenemä 11,05 onnettomuutta 10 v. aikana.
  2019: 17 tasoristeystä, rahoitustarve 9,2 M€, laskennallinen onnettomuusvähenemä 7,52 onnettomuutta 10 v. aikana.
  2020: 13 tasoristeystä, rahoitustarve 8,1 M€, laskennallinen onnettomuusvähenemä 8,84 onnettomuutta 10 v. aikana.
  2021: 12 tasoristeystä, rahoitustarve 7,1 M€, laskennallinen onnettomuusvähenemä 6,92 onnettomuutta 10 v. aikana.
Yhteensä 2018 – 2021 n. 28 M€
Rahoitustarve vuodelle 2018 yhteensä 8,0 M€ (Ei muutoksia):
  Tasoristeysten sulkeminen ja parantaminen, suunnittelu 1,1 M€
  Tasoristeysten sulkeminen ja parantaminen, suunnittelu 3,9 M€
  Kevyet varoituslaitokset Lahti-Heinola (linjaus 2) 3,0 M€

## Slide 11: Tasoristeysturvallisuuden toimenpideohjelma
Aloitetaan tasoristeysten maasto-ohjelma välittömästi (pakollinen pysäyttäminen-merkit, tolppien maalaus harmaiksi, tasoristeysmerkkien kuntoon saattaminen sekä nopeusrajoitukset)
Selvitetään risteyskulmat (paikkatietoaineisto n. 1200 tasoristeyksen risteyskulmista)
Tietopohja pitää saattaa pikaisesti sille tasolle, että tasoristeysten määräystenmukaisuuden tarkistaminen on mahdollista (pistepilviaineisto, uusi radantarkastusvaunu)
Rautateiden turvallisuusarviointijärjestelmän (Tarva LC) päivitystarpeen selvittäminen. Esimerkiksi henkilöliikenteen vaikuttavuus, VAK-kuljetukset, risteyskulma
Satelliittinavigointiin perustuvan junien paikannuksen hyödyntämistä reaaliaikaisessa junista varoittamisessa tasoristeyksissä - selvitys menossa
Ohjeiden päivittäminen (ERIKU, RAMO 9 tasoristeykset, tien suunnittelu tasoristeyksissä)
Turvallisuusviestinnän lisääminen

## Slide 12: OTKES tasoristeyssuositukset
Tällä hetkellä kesken tai työn alla 11 suositusta
Poistettavaksi suositeltuja tasoristeyksiä:
  Pahaoja (Iisalmi – Ylivieska , oml 7, stop-merkit) On 65 -listalla
  Pohja (Iisalmi-Ylivieska, oml 4)
  Sinkonen (Savonlinna – Parikkala, oml 6)
  Kauramaa > tasoristeyksen olosuhteita parannettu Äänekosken biotuotetehtaan liikennehankkeen yhteydessä. Jyväskylä – Haapajärvi, oml 2)
  Huikuri - > poistettu 2016-2017
Suositeltu puolipuomilaitosta
  Korven tasoristeys varustettava puolipuomilaitoksella > parhaillaan SUHA tekee suunnittelupäätöstä Nurmijärven alueen tasoristeyksien ratasuunnitelmasta.
Suurisuon tasoristeyksen ja muidenkin vastaavanlaisten tasoristeysten, joissa on todettu auringon häikäisevän, puomien ja valoyksiköiden havaittavuuden parantamiseksi tasoristeyksen puomien ja valoyksiköiden punaiset vilkkuvat hehkulamput vaihdettaisiin vilkkuviin tai välähtäviin LED-valoihin.

## Slide 13: OTKES tasoristeyssuositukset
Tulisi laatia selkeät ohjeet tieliikenteen nopeusrajoituksista ja STOP-merkin käytöstä tasoristeyksissä.
Varoituslaitteettomien tasoristeysten havaittavuutta parantavat keinot sekä niiden käyttöolosuhteet ja tekniset ominaisuudet tulisi määritellä.
Eri toimijoiden tulisi kehittää järjestelmiä ja ottaa käyttöön laitteita, joiden avulla paikallistaminen helpottuisi.
Tasoristeyksiä sekä niiden olosuhteita koskevat tietokannat tulisi yhdistää ja tietokanta tulisi pitää ajan tasalla.
Liikenneviraston tulisi luoda järjestelmä ja menetelmät turvalaitteiden vikalokien analysointiin, joilla varmistetaan, että toistuvat turvallisuutta vaarantavat viat tulevat havaituiksi.

## Slide 14: ”Tasoristeysryhmät”
Tasoristeysturvallisuuden koordinointiryhmä
  Koordinoi kaikkia Liikenneviraston tasoristeysturvallisuuteen liittyviä asioita -> kunnossapito, suunnittelu, tekniikka, tieto, yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä viestintä, päätehtävänä tiedon välitys ja tasoristeysturvallisuuden toimenpideohjelman valmistelu ja sen seuranta, ei erillismäärärahoja käytössä.
  Ryhmän jäsenet Liikennevirastosta, ELY-keskuksesta sekä Suomen tieyhdistyksestä
Huomiolaitteet ohjausryhmä
  Ohjaa uudentyyppisten kustannustehokkaiden huomiovalolaitteiden pilotointia ja käyttöönottoa
  Ryhmän jäsenet Liikennevirastosta, Trafista, VR Oy:stä, toimittajalta sekä muita asiantuntijoita
Tasoristeysturvallisuuden uudet innovatiiviset ratkaisut – ryhmä
  Ryhmä kokoaa ja kerää erilaisia uusia ja innovatiivisia ratkaisuvaihtoehtoja tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi. Toimii Lahti - Heinola huomiovalolaite ja –integraatiolaiteryhmän ohjausryhmänä.
Toteutuskohteiden ohjelmointi –ryhmä
  Tehtävänä koota aluksi alueelliset prioriteettilistat tasoristeysten poistoista sekä parantamisista ja koostaa niistä sen jälkeen valtakunnallinen prioriteettilista huomioiden LVM:n 65 tasoristeyksen listan sekä yksittäisiä tasoristeyksiä koskevat OTKES suositukset. Lopputuloksena syntyy tasoristeysten poistojen ja parantamisten toteutuskohteiden ohjelmointi.
  Ryhmän koostuu Liikenneviraston projekti- ja aluepäälliköistä sekä alueisännöitsijöiden edustajista.

## Slide 15: Kiitos! Kysymyksiä…?