## Slide 1: Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet Ratahanke Tampere-Jyväskylä – Äänekoski Hankkeen lopputulokset
15.8.2017

## Slide 2: Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet on iso kokonaisuus

## Slide 3: Työkohteet ja perustiedot
Jyväskylä – Äänekoski perusparannus ja sähköistys
Jämsänkoski – Jyväskylä tunneleiden parantaminen
Tampere – Orivesi kapasiteetin kasvattaminen

## Slide 4: Hankkeen tavoitteet
Työ- ja junaturvallisuus hyvällä tasolla
Junaliikenteen häiriöttömyys
Aikataulu  hanke valmis 15.8.2017
Ratahankkeen elinkaaritavoitteiden toteutuminen
Käynnissä olevan tehtaan toiminnan varmistaminen

## Slide 5: Aikataulu Ratahankkeen vaiheet ja tilanne
Toteutusvaiheen tehtävät (TAS)
Suunnittelu ja Rakentaminen
Tavoitekustannuksen ja avaintulosalueiden toteutus
Käyttöönoton ja ylläpidon toteutus
Takuu- ja ylläpitovaiheen suunnittelu
Tekniset osavastaanotot ja taloudellinen loppuselvitys
Kehitysvaiheen tehtävät (KAS)
Organisoituminen
Hankesuunnitelma
Suunnittelu
Kehittämien ja innovointi
Tavoitekustannuksen asettaminen
Avaintulosalueet ja niiden mittarit
Toteutussuunnitelma
Hankintavaihe tehtävät
allianssisopimus
kaupallinen malli
Kilpailuttaminen neuvottelu-menettelyllä
parhaat tekijät ja osaaminen
yhteistoimintakyky
Tilaajan tavoitteet ja reunaehdot
Toteutus-malli
Hankinta-menettely
Strategia
Allianssin
muodostaminen
Allianssin kesto
Projektin
kehitysvaihe
Projektin
toteutusvaihe
Takuuaika
Lähde: Jim Ross, Alliance Contracting, lessons from the Australian experience, LIPS-conference in Karlsruhe 9.-11.12.2009
Takuu ja ylläpitovaiheen tehtävät
Takuukorjaukset
Hankkeen vastaanotto
Tilanne nyt

## Slide 6: Hankkeen läpimenoaika erittäin lyhyt
Rakentamistöiden toteutus
Yhteisen hankkeen muodostaminen
Hankintavaihe ja
palveluntuottajan valinta
Mallin valinta
Ylläpito ja takuu
1.5.2016
15.8.2017
2022
1.10.2015
1.6.2015
Hankeinfo 11.6.2015
Hankintailmoitus 1.7.2015
Hankinnat
Tilanne nyt
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Suunnittelu 10/15–08/17
Rakennustyöt Jyväskylä-Äänekoski 05/16–08/17
Työt Tampere-Jyväskylä 08/16–08/17
Kehitysvaihe n. 7 kk
Toteutusvaihe n. 15 kk

## Slide 7: Talous Hankkeen tavoitekustannus ja budjetti
Rakentaminen 42,2M€
Tilaajan hankinnat
9,8 M€
Palkkio korvattaville
Kustannuksille 6,5 M€
Bonuspooli 1,4 M€
Strategiset materiaalit
13,6 M€
Määrä-rahakehys
81,4 M€
Hankintavaihe 1,2 M€
Tavoite-kustannus 65,0 M€
Riskivaraus 1,5 M€
Budjettiriskivaraus 0,2 M€
REM-materiaalit 2,4 M€
Suunnittelu 2,6 M€
Palvelun-
tuottajan korvattavat kustannukset
44,8 M€
Rakentaminen 51,2 M€
Tilaajan hankinnat
9,3 M€
Palkkio korvattaville
Kustannuksille 6,7 M€
Bonuspooli 1,2 M€
Strategiset materiaalit
15,0 M€
Hankintavaihe 1,2 M€
Toteutunut kustannus
74,6 M€
(Tavoitekustannuksen tilanne TAS-vaiheen päättyessä)
Riskivaraus 0,7 M€
Liik. haittakorvaukset 0,2 M€
REM-materiaalit 2,2 M€
Budjettiriskivaraus 0,4 M€
Määrä-rahakehys
91,5 M€
Suunnittelu 3,4 M€
Palvelun-
tuottajan korvattavat kustannukset
54,6 M€
Hankkeelle saatiin lisävaltuutta 10 M€.

## Slide 8: Talous Tavoitekustannuksen muutokset

## Slide 9: Hankkeen turvallisuuden lopputulokset
Rautatieturvallisuus | Epäonnistuminen | Minimivaatimus | Erinomainen | Huom! | TOT
Törmäysten määrä | >0 | 0 | 0 |  | 0
Työmaasta johtuvat suistumiset | >0 | 0 | 0 |  | 1
Seis-opasteen luvaton ohittaminen | >0 | 0 | 0 |  | 0
Ratatyömenettely puutteellinen | >5 | 2 | 0 |  | 3
Liikenneviraston turvallisuuskeskustelu | >3 | 2 | 0 |  | 0
Vaihteiden aukiajot | >2 | 1 | 0 |  | 2
Muut rautatieturvallisuuspoikkeamat | >10 | 3 | 0 |  | 3
Rautatieturvallisuuspoikkeamat summa | 20 | 8 | 0 | ATA | 9
Turvallisuus ja laatu | Epäonnistuminen | Minimivaatimus | Erinomainen | Huom! | TOT
Tapaturmataajuus | 25 | 10 | 0 | ATA | 11,1
MVR-mittaus | 85 | 93 | 98 | ATA | 96,5
Turvallisuustuokiot | <30 | 50 | 100 |  | 150
Turvallisuushavainnot | <80 | 100 | 200 |  | 276
Työtehtävän turvallisuussuunnitelmat | <30 | 50 | 100 |  | 115
Työkuntoisuuden valvonta | <100 | 250 | 400 |  | 414

## Slide 10: Hanketehtävät
Hankesisällön ja tehtävien toimenpiteiden määrittäminen
Käyttöönottoprosessi kaikkine tehtävineen  käyttöönottoluvan hankinta
Turvallisuus- ja valvontatehtävät
Hankkeen liikennejärjestelyjen suunnittelu ja työrakoneuvottelut
  Hanke/liikennesuunnittelu/operaattorit/radankäyttäjät
Lupien hankinta
Liikenneviraston materiaalien logistiikan suunnittelu ja hallinta
Sidosryhmäyhteistyö
  ELY-keskus
  Kaupungit
  Viranomaiset
  Yritykset
Yleisötilaisuudet
Tasoristeyksien yksityistietoimitukset

## Slide 11: Valtavat materiaali- ja työmäärät
Päällysrakennetta vaihdettiin
n. 60,5 km
  125 km kiskoa
  100 000 betonipölkkyä
  200 000 tonnia sepeliä
  26 uutta vaihdetta
3000 m3 ruiskubetonointia
Kaapelointia
  Jy-Äki n. 80 km
  Tpe – Ov: n. 335 km
  12 km uutta kaapelikourua
  53 km uutta sähkörataa
  750 kpl sähköradan kannattimia
  110 km paluuvirtajohdinta
  53 km ajolankaa
  Henkilöstövahvuus tasaisesti koko hankkeen ajan n. 170 henkilöä
  1230 perehdytettyä
  539 452 työtuntia TAS-vaiheen loppuun mennessä

## Slide 12: Jyväskylä-Äänekoski välin työt
Jyväskylä
km 378
Äänekoski km 424
Suolahti km 418
Laukaa km 401
Vihtavuori km 395
Kangasvuoren tunnelin peruskorjaus (2,7km)
Lujituspultitus
Suuaukkorakenteet
Salaojien rakentaminen
Ruiskubetonointi
Vahvavirtatyöt mm. lämmitysjärjestelmät
Päällysrakenteen uusiminen
Pohjantähden kallioleikkauksen
avarrus
Laukaan ratapihatyöt
Vaihteen uusiminen.
Turvalaitemuutokset
Valkaman kallioleikkauksen avarrus
Paatelanlahden ratasillan avartaminen
Massanvaihto-kohde
Suolahden ratapihatyöt
Vaihteiden vaihto
Sivuraiteiden uusiminen
Turvalaitteiden parantaminen (mm. lisäämällä opastimet)
Vihtavuoren uuden kohtauspaikan rakentaminen
Maanrakennustyöt
Päällysrakennetyöt
Sähkörata- ja turvalaitetyöt
Uudet välisuojastuspisteet
Vihtiälän alikulkusillan uusiminen
Linjatyöt 47rd-km:
Päällysrakenteen uusiminen (kiskot, pölkyt, tukikerros) ja routaeristys
Radan sähköistystyöt koko linjaosuudella sisältäen liikennepaikat
  Kaksi uutta sähkönsyöttöasemaa
Raiteenalennukset ylikulkusiltojen kohdilla, 5 kohdetta
Turvalaitetyöt
  Kaksi uutta välisuojastuspistettä
  Uudet tasoristeyksien varoituslaitokset
Rumpujen uusimiset ja korjaustyöt
Kuivatuksen parantaminen (ojien perkaus ja salaojien uusiminen)
Tasoristeyksien poistot ja parantamiset
Siltojen korjaustyöt
  Rakenteiden parantaminen
  Siltojen sähköistysmuutokset
Kaapelireittien rakentaminen liikennepaikoille
Äänekosken ratapihatyöt
Vaihteiden vaihdot
Sivuraiteiden uusiminen
Turvalaitteiden uusiminen
Valaistuksen uusiminen
Kokonaisuuden liittäminen uuden tehtaan raiteistoon
Olemassa olevat liikennepaikat
Raiteenalennuskohde
Uusi kohtauspaikka

## Slide 13: Jämsänkoski-Jyväskylä välin työt
Liikennepaikat
Muurame Km 325
Saakoski Km 305
Jämsänkoski Km 287
Jyväskylä
Km 340
Paasivuoren tunnelin korjaustyöt (2,4km)
Päällysrakenteen uusiminen
Pohjasalaojien uusiminen
Ruiskubetonointityöt
Vahvavirtatyöt (saattolämmitystyöt ja kaapelialitukset)
Matomäen tunnelin (239m) korjaustyöt
Suuaukkorakenteen rakentaminen
Lahdenvuoren tunnelin korjaustyöt (4,3 km)
Päällysrakenteen uusiminen
Holvin ruiskubetonointi
Pohjasalaojien uusiminen
Suuaukkorakenteen rakentaminen
Vahvavirtatyöt (saattolämmitystyöt ja kaapelialitukset)
Keljonkangas II tunnelin korjaustyöt (225m)
Suuaukkorakenteen rakentaminen
Jämsä
Km 284
Töiden toteutus kuuden viikon totaalikatkossa vuonna 2017
 Liikennekatko päättyi päivälleen aikataulussa
Yhteensovitus Markkulan alikulkusillan korjaustöihin (MARSI-projekti)

## Slide 14: Tampere-Orivesi välin työt (kaksoisraide)
Tampere
Km 187
Orivesi
Km 228
Haviseva raiteenvaihtopaikka
km 208
Olemassa olevat liikennepaikat
Uusi välisuojastuspiste Oriveden suuntaan
Uusi välisuojastuspiste Tampereen suuntaan
Km 200+050
Km 201+100
Km 216+345
Km 214+775
Uusien välisuojastuspisteiden rakentaminen
Kaapelointityöt
Opastinperustuksien asennus
Sähköradan konsoliasennukset
Kaapelireitin rakentaminen
Opastimien asennus
Pienkaapelointi ja kaappien asennus
Mekaaniset asennukset (baliisit ja akselinlaskijat)
Käyttöönottotehtävät
Km 194+000
Km 195+400
Km 211+995
Km 203+740
Turvalaitteiden rakennustyöt suoritettiin junaliikenteen ehdoilla!

## Slide 15: Jyväskylä – Äänekoski radan kokonaisvaltainen parannustyö
Vihtavuori: uuden pääraiteen pohjat rakennettuna
Radan parantaminen
Tunnelin korjaus
Siltojen uusiminen
Turvalaitteiden lisääminen
Tasoristeysten parantaminen
Radan sähköistäminen

## Slide 16: Jyväskylä – Äänekoski työt

## Slide 17: Jyväskylä – Äänekoski työt

## Slide 18: Radan perusparannus 47km Jy – Äki + liikennepaikat
54E1 kisko vaihdettu 60E1
Puiset ratapölkyt vaihdettu betonipölkkyihin
Tukikerros vaihdettu kokonaisuudessaan
Rata sähköistetty
Kaikki rataosan vaihteet uusittu ja liikennepaikat perusparannettu
Kaksi uutta välisuojastuspistettä ja kohtausmahdollisuus Vihtavuoressa lisäävät huomattavasti ratakapasiteettia liikenteelle

## Slide 19: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen
Jyväskylä – Äänekoski rataosalla oli yhteensä 47 kpl tasoristeyksiä  hankkeen jälkeen 30 kpl
  Tasoristeysten tiegeometrian ja näkemäalueiden parantaminen
  Uusia tasoristeysten varoituslaitoksia 7kpl ja lisäksi 3kpl varoituslaitoksia modernisoitiin
  Vaarallisten tasoristeysten poisto kiertotiejärjestelyillä

## Slide 20: Kallioleikkauksien parantaminen
Useita kallioleikkauksien avartamisia
Tarvittavat lujitustyöt kuten pultitus ja rusnaus
Uudet suoja-aidat kaikkiin kallioleikkauksiin
Suuret massamäärät ja työt liikennekatkoissa
  Louhintaa n. 7 000 m3

## Slide 21: Kangasvuoren tunnelin korjaustyöt - ainutkertainen korjaushanke Suomessa
Kalliotekniset parannustyöt (mm. lujituspultitus ja ruiskubetonointi)
Päällysrakennetyöt (innovatiivisena rakenteena pohjainpölkky)
Valaistuksen ja sähköjärjestelmien uusiminen
Kuivatuksen parantaminen.
Suuaukkorakenteiden rakentaminen

## Slide 22: Kangasvuoren tunnelin korjaustyöt - projektin haasteet
Hankkeen haastavin työvaihe
  Töiden toteutus junaliikenteen ehdoilla
  Työturvallisuus mm. ilmanvaihto, putoavat lohkareet
  Yhteensovitus muihin työvaiheisiin
  Vuodenaikojen asettamat rajoitteet
  KAS-vaiheen tiukka aikataulu
  Töiden läpivienti halutussa aikataulussa vaati uusia innovaatioita ja työmenetelmiä

## Slide 23: Vihtiälän alikulkusillan uusiminen
Siltakannen uusiminen ja välitukien peruskorjaus
Uuden sillan siirtopaino n. 2 300 t
Haasteena alittavan tien liikenne (KVL n. 13 000)
Merkittävät liikennejärjestelyt tunkkaustöiden aikana
  Tieliikenteen kiertoreitti 2 viikon ajaksi
  Junaliikenteessä 60 h liikennekatko

## Slide 24: Vihtavuoren liikennepaikan rakentaminen
Uuden raiteen rakentaminen vanhan raiteen viereen
Uusi tasoristeyksen turvalaitos
Uusi asetinlaite
Uusien vaihteiden asentaminen

## Slide 25: Suolahden ratapihan parannustyöt
Raiteiden parantaminen
Vaihteiden asentaminen
Ratapihan kuivatuksen parantaminen
Turvalaitteiden muutostyöt ja ratapihan käytettävyyden parantaminen
Vaihtotöiden turvallisuuden ja tehokkuuden kehittäminen (kävelykulkutiet, uudet keskitetyt vaihteet)

## Slide 26: Paatelanlahden ratasillan muutostyöt
Ratasillan avartaminen sähköistystä varten
Sähköistysrakenteet
Suojalankutuksen uusiminen
Sillan päiden päällysrakennetyöt
Haasteena sillan yläpaarteiden avartaminen liikenteen ehdoilla heikentämättä siltarakennetta

## Slide 27: Äänekosken ratapiha
Raiteiden ja vaihteiden uusiminen
Turvalaitteiden parantaminen suhteessa lisääntyviin liikennemääriin ja uuteen kuljetuskonseptiin sekä kytkemällä yksityisraiteet valtion rataverkkoon yhdeksi tehokkaaksi kokonaisuudeksi.
Kuivatustyöt
Valaistuksen uusiminen
Vaihtotöiden turvallisuuden ja tehokkuuden kehittäminen (kävelykulkutiet, uudet keskitetyt vaihteet ja uudet vaihto- ja junakulkutiet)
Uuden biotuotetehtaan logistiikkaketjun varmistaminen parantamalla ratapihan laidalle puunpurkualue poikkeustilanteita varten.

## Slide 28: Jämsänkoski – Jyväskylä työt

## Slide 29: Jämsänkoski – Jyväskylä työt

## Slide 30: Jämsänkoski – Jyväskylä totaalikatko
Totaalikatkossa erittäin tiukka aikataulu
Paljon tekniikkalajeja ja eri työvaiheita
Logistiikka kahden eri tunnelin välillä
Vanha tunnelirakenne  paljon yllätyksiä
Tunneliturvallisuus, etenkin isojen ratatyökoneiden työskennellessä (mm. ilmanvaihto)

## Slide 31: Totaalikatkon läpivienti
Tuotannonohjauksessa päätyökaluna tahtiaikataulu
Aikataulussa tunnelit jaettiin 100 m lohkoihin
Lohkojen työt suunniteltiin työvuorotasolla koko totaalikatkon ajalle
Visuaalinen työnohjaus ja toteumaseuranta
Totaalikatko päättyi täsmälleen aikataulussa
Suunnitellut työt saatiin tehtyä

## Slide 32: Junaliikenteen ehdoilla työskentely on haasteellista
Tampere – Orivesi turvalaitteiden rakennustyöt suoritettiin junaliikenteen ehdoilla!

## Slide 33: Tampere – Orivesi radan kapasiteettia on lähes tuplattu uusilla turvalaitteilla
Tehokkaat ja varmat tavaraliikennekuljetukset Äänekosken tehtaalle
Tampere – Jyväskylä rataosan häiriöherkkyys parantunut
Lisää kapasiteettia radan kunnossapidolle ja mahdollisuuksia liikenteen lisäämiseen

## Slide 34: Tampere – Orivesi välin turvalaitetöitä

## Slide 35: Hankkeen elinkaaritavoitteiden toteutuminen
Pohjainpölkkyjen käyttö tunnelissa  tukikerroksen elinkaaren pidentäminen
VIRVE-kaapelin asentaminen Kangasvuoren tunneliin
”Kovan kiskon” käyttö kaarikiskoina
Pitkät vaihteet Vihtavuoren liikennepaikalla sujuvoittavat raskaiden tavarajunien kohtauksia
Sivuraiteiden ja sivuraidevaihteiden toteuttaminen betonipölkkyraiteena maksimoi raiteiden elinkaaren
Radan merkkien uusiminen nykyohjeiden mukaiseksi
Linjaosuuden välityskyvyn turvaaminen uusien suojastuspisteiden avulla pitkälle tulevaisuuteen
Vihtavuoren uusi kohtauspaikka mahdollistaa liikennerakenteen muutokset ja liikenteen lisäämisen tulevaisuudessa
Ratapihojen sähköistys tarjoaa lisää kapasiteettia ja parantaa ratapihojen käytettävyyttä

## Slide 36: Hankkeen tiukasta aikataulusta huolimatta saavutettiin erittäin positiivinen julkisuuskuva

## Slide 37: Valmis logistiikkaketju

## Slide 38
Lisää tietoa hankkeesta: www.liikennevirasto.fi/aanekoski
www.facebook.com/aanekoskenliikenneyhteydet/
Aluepäällikkö
Mikko A. Heiskanen, Liikennevirasto p. 029 534 3808 mikko.heiskanen@liikennevirasto.fi
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -ratahankkeen projektipäällikkö
Jani Sinkkonen, VR Track Oy p. 040 863 0385 jani.sinkkonen@vr.fi